## Slide 1: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
Мастер класс
изготовление сувенира
«Чайный домик»
педагог дополнительного образования
Г. Г. Корчемкина

## Slide 2: Работа по изготовлению чайного домика рассчитана для обучающихся второго и третьего годов обучения объединения «Художественное выпиливание». Наш домик состоит из большого количества деталей и поэтому даже при аккуратном выпиливании детали придётся подтачивать, подгонять.

## Slide 3: Если данный чертёж распечатать на листе формата А4, то поделка получится очень маленькая. Поэтому мы распечатаем на листе формата А3

## Slide 4: Берём листы фанеры желательно формата А3 и шлифуем их наждачной бумагой

## Slide 5: Хорошо отшлифованную фанеру заклеим малярным скотчем

## Slide 6: Затем поверхность оклеенную скотчем хорошо промажем клеящим карандашом и наложим выбранный нами рисунок

## Slide 7: Для выпиливания деталей домика используем выпиловочный столик, ручной лобзик, пилки для ручного лобзика и пассатижи

## Slide 8: Каждую деталь нашего домика с двух сторон покроем льняным маслом и хорошо просушим. Затем так же с двух сторон покрасим лаком.

## Slide 9: Рисунок совы на карнизе дома нарисуем выжигателем

## Slide 10: Собираем детали нашего домика, склеиваем столярным клеем или клеем ПВА.

## Slide 11: Вот такой домик у нас получился.

## Slide 12: Можно домик раскрасить красками или гуашью , но тогда лаком следует покрасить только после покраски красками

## Slide 13
На изготовлении такого чайного домика потребуется достаточно много времени и упорства, зато результат того стоит!!!
СПАСИБО всем!